## Slide 1
경남대학교 피지컬AI 사관학교
통합반 오프라인 2회차 · 설비 모델을 완성하고 작업 절차 연결하기
식별자 · 적재 · SOP 연결 원리
같은 대상을 하나로 적재하고 제약으로 어긋남을 찾은 뒤, 고장 · 조치에 작업 절차를 잇는다
Notes: [짚을 곳] 제목 → 부제 → 아이콘 셋(식별 · 적재 · 절차)
· 앞서 만든 작은 설비 모델을 오늘 완성한다: 다시 넣어도 중복되지 않게, 잘못된 값과 연결을 찾게, 작업 절차까지 잇게
· 오늘의 흐름: 이론 → 모델 보완과 반복 적재 → 다른 설비와 공용 부품 → SOP 연결
· 이론은 온라인 교재의 장에서 오늘 실습에 쓰는 것만
[다음] 학습목표

## Slide 2
학습목표
같은 대상을 식별자로 하나로 적재하고, 제약으로 어긋남을 찾은 뒤, 고장 · 조치에 SOP를 잇는다.
2
식별자
• 식별자와 이름 · 별칭을 가른다
• 저장소를 잇는 공통 식별자를 찾는다
식별
반복 적재
• 다시 넣어도 하나로 남게 적는다
• 넣은 뒤 조회와 검사로 대조한다
적재
제약
• 필수값 · 자료형 · 끝점 조건을 댄다
• 정의한 조건과 DB가 막는 조건을 가른다
제약
SOP 연결
• 전제 · 금지 · 완료를 읽는다
• 조치 · 단계 · 근거를 잇는다
절차
Notes: [짚을 곳] 카드 넷 왼쪽부터 → 넷째 카드 강조
· 1 식별자: 쿨러 · 오일 쿨러 · 열교환기가 셋으로 흩어지지 않게. 그래프 · 시계열 · 업무 DB를 같은 대상으로 잇는 값
· 2 반복 적재: 넣다 멈춰 다시 돌려도 같은 대상이 하나 — 이어지는 실습의 핵심 확인
· 3 제약: 빠진 값, 글자로 적힌 수, 거꾸로 그은 관계를 찾는 기준. 저장이 됐다고 맞는 것은 아니다
· 4 SOP 연결: 조치를 고를 때 순서 · 전제 · 금지 · 완료까지 함께 나오게 — SOP 연결 실습에서 직접 잇는다
[다음] 목차

## Slide 3
목차
01
같은 대상을 하나로 가리키는 식별자
이론
02
다시 적재해도 하나로 남게
이론
03
필수값 · 자료형 · 관계 끝점의 제약
이론
04
고장 · 조치와 SOP의 연결
이론
3
Notes: [짚을 곳] 단원 네 줄 위에서 아래로
· 01 이름이 달라도 같은 대상 → 식별자
· 02 그 식별자로 찾고 없을 때만 만든다(MERGE)
· 03 넣은 데이터가 정의를 지켰는지 가리는 조건
· 04 모델에 작업 절차를 붙이는 구조 → 실습 셋으로
[다음] 같은 대상을 하나로 가리키는 식별자

## Slide 4
경남대학교 피지컬AI 사관학교
01
같은 대상을 하나로 가리키는 식별자
이론
이름이 달라도 같은 대상을 하나로 찾고, 다른 저장소의 데이터까지 잇는 기준
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 앞서 만든 모델에 「쿨러」와 「오일 쿨러」가 따로 들어가면 무엇이 잘못 나오나
· 먼저 정의(스키마)와 실제 대상(인스턴스)을 가른 뒤, 대상을 가리키는 값을 정한다
[다음] 스키마와 인스턴스 데이터

## Slide 5
스키마와 인스턴스 데이터
의미 불일치를 막으려고, 스키마가 있을 수 있는 클래스 · 속성 · 관계를 먼저 정한다.
5
스키마(Schema)
• 클래스 · 속성 · 관계 · 제약의 정의만 담는다
• 실제 대상은 들어 있지 않다
• 예: 「센서에는 tag가 있어야 한다」
• 넣는 사람과 읽는 프로그램이 같은 정의를 기준으로 삼는다
있을 수 있는 것
인스턴스 데이터(Instance Data)
• 정의에 맞춰 적은 실제 대상과 그 사이의 관계이다
• 예: 「유온 센서 sen:ts1의 tag는 TS1이다」
• 같은 기종 설비가 늘면 이쪽에 인스턴스를 더한다
실제로 있는 것
vs
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 강조한 스키마 → 오른쪽 인스턴스 데이터, 두 예문
· 한 사람은 태그를, 다른 사람은 이름만 적었다면 프로그램은 어느 칸에서 데이터를 찾나 → 등록 때부터 따를 정의가 필요
· 스키마 = 클래스 · 속성 · 관계 · 제약의 정의만(온톨로지를 실제로 적은 것). 「센서에는 태그가 있어야 한다」는 모든 센서가 따를 조건
· 인스턴스 데이터 = 정의에 맞춰 적은 실제 대상과 관계. 같은 기종이 늘면 이쪽만 는다
· 양식과 작성된 문서에 비유하되, 스키마는 어떤 대상끼리 연결할 수 있는지까지 정한다
· 약속이 없으면 같은 장치 · 관계 · 값이 여러 이름 · 방향 · 형식으로 = 의미 불일치. 프로그램은 아는 모양만 찾아 일부를 놓친다
· 이 시스템의 에이전트도 읽는 쪽: 일을 받을 때 스키마 설명이 함께 주어져 어떤 이름 · 방향으로 찾을지 정한다
[다음] 식별자 · 이름 · 별칭

## Slide 6
식별자 · 이름 · 별칭
같은 장치가 이름마다 다른 노드로 흩어지지 않게, 고유한 식별자로 가리키고 이름과 별칭은 따로 둔다.
6
식별자(Identifier)
• 대상 하나의 고유한 값이며 바꾸지 않는다
• 설비: asset:hyd-01 · asset:hyd-02 · asset:hyd-03
• 센서: sen:ts1
• 상태 변수: sv:ts1
id
이름(Name)
• 사람이 읽는 한국어 이름이며 겹치거나 바뀔 수 있다
• 「HYD-01 유압 파워팩」, 「오일 쿨러」
name
별칭(Alias)
• 같은 대상을 부르는 다른 이름의 목록이다
• comp:cooler: 쿨러, 열교환기
• sv:ts1: 오일 온도, 작동유 온도, TS1
aliases
Notes: [짚을 곳] 강조한 식별자 카드 → 이름 카드 → 별칭 카드
· 쿨러 · 오일 쿨러 · 열교환기가 같은 장치인데 대상을 셋 만들면 센서를 찾을 때 한 대상에 붙은 것만 나온다
· 식별자 = 대상 하나의 고유한 값, 바꾸지 않는다. 콜론 앞머리가 종류마다 달라 유온 센서와 유온은 뒷부분이 같아도 다른 대상
· 이름 = 사람이 읽는 표시, 겹치거나 바뀔 수 있다
· 별칭 = 같은 대상을 부르는 다른 이름 목록(쿨러 · 열교환기/오일 온도 · 작동유 온도). 「작동유 온도」로 검색하면 첫 결과가 유온
· 이름을 바꿔도 식별자와 연결은 그대로 → 식별자로 찾는 쪽은 계속 같은 대상
· 별칭의 TS1 ≠ 센서의 태그 TS1: 태그는 계측 채널 칸의 값, 별칭은 물리량을 찾는 단서. 별칭은 찾는 단서, 식별자는 구별 기준 → 글자가 비슷해도 센서와 물리량을 합치지 않는다
[다음] 여러 저장소를 잇는 공통 식별자

## Slide 7
여러 저장소를 잇는 공통 식별자
저장소마다 같은 설비 코드와 태그 값을 써야, 지식 그래프에서 찾은 대상으로 다른 저장소의 데이터까지 찾아간다.
7
공통 식별자
설비 코드 + 태그
지식 그래프
Asset.code: HYD-01
Sensor.tag: TS1
시계열 저장소 tag_1s
asset: HYD-01 · name: TS1
11:13:08 → 55.71 ℃
업무 DB의 설비 표
code: HYD-01
Notes: [짚을 곳] 가운데 공통 식별자 → 왼쪽 지식 그래프 → 오른쪽 위 시계열 표 → 오른쪽 아래 업무 DB
· 경보 때 실제 온도는 다른 저장소(계측 이력)에 있다 → 어느 설비의 어느 계측값인지 알아볼 공통 식별자
· 그래프의 설비 코드 + 센서 태그 = 시계열 표의 설비 코드 + 태그 → 같은 채널의 이력, 경보 시각을 고르면 값 한 건(55.71 ℃)
· 업무 DB(납기 · 재고)도 같은 설비 코드. 설비 자체를 찾을 땐 태그가 필요 없다 → 찾는 대상에 따라 필요한 조건이 다르다
· 그래프는 같은 기종의 구성 요소 · 센서 노드를 공유 → 태그만으로는 어느 설비 값인지 모른다. 설비 코드 + 태그로 채널, 시각으로 한 건
· 쿨러 사건의 냉각 효율 평균도 이 방식: 그래프의 증거가 읽는 법을 알려 주고, 저장소에서 설비 코드 · 태그로 채널을 골라 최근 구간을 읽었다
· 열 이름이 아니라 맞춰 둔 값이 같아서 이어진다(그래프의 태그 = 시계열 표의 이름 열). 한 글자라도 다르면 안 이어진다
[다음] 다시 적재해도 하나로 남게

## Slide 8
경남대학교 피지컬AI 사관학교
02
다시 적재해도 하나로 남게
이론
식별자로 찾고 없을 때만 만들어, 몇 번 실행해도 노드와 관계가 늘지 않게 한다
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 적재 도중 멈춰 같은 파일을 다시 넣으면 센서가 둘이 되나
· CREATE · MERGE · SET의 차이 → 관계 잇기 → 넣은 뒤 확인까지
· 실습에서 같은 자료를 두 번 넣고 개수를 대조한다
[다음] CREATE · MERGE · SET의 역할

## Slide 9
CREATE · MERGE · SET의 역할
다시 실행해도 같은 대상이 하나로 남게 하려면, 바뀌지 않는 식별자로 찾고 없을 때만 만든다.
9
CREATE (s:Sensor {id: 'sen:ts1',
name: '유온 센서',
tag: 'TS1'})
MERGE (s:Sensor {id: 'sen:ts1'})
SET s.name = '유온 센서',
s.tag = 'TS1',
s.unit = '℃'
── sen:ts1이 이미 있을 때 CREATE의 결과 ──
Node already exists with label `Sensor`
and property `id` = 'sen:ts1'
CREATE
적은 대로 새 노드를 만든다. 이미 있는지는 보지 않는다. sen:ts1이 이미 있으면 유일 제약에 걸려 거절된다.
MERGE
패턴에 맞는 노드를 찾고 없으면 만든다. 이 예는 id 유일 제약 아래 같은 id로 반복 실행한다.
SET
찾았거나 만든 노드의 속성에 값을 넣는다.
식별자로 찾는다
같은 id를 조건으로 기존 센서를 찾는다. 이름과 태그 같은 값은 SET으로 넣는다.
Notes: [짚을 곳] 맨 위 CREATE → 맨 아래 오류 메시지 → 가운데 MERGE와 SET
· CREATE = 적은 대로 새 노드. 이미 있는지 안 본다 → 같은 식별자 센서가 있으면 유일 제약에 걸려 거절(아래 메시지)
· MERGE = 패턴에 맞는 노드를 찾고 없으면 만든다. 이 예는 식별자로 찾는다
· SET = 찾았거나 만든 노드의 속성에 값(이름 · 태그 · 단위)을 넣는다 → 대상을 찾는 일과 값을 넣는 일을 나눠 적는다
· 넣다가 멈춰 다시 실행할 때: 식별자 유일 제약 + MERGE면 몇 번 실행해도 같은 대상이 하나로 남는다
· 처음 등록하는 새 센서면 CREATE도 된다. 새 대상을 만드나, 같은 대상을 다시 다루나로 고른다
[다음] MERGE의 검색 조건과 SET의 변경값

## Slide 10
MERGE의 검색 조건과 SET의 변경값
같은 센서의 이름을 바꿀 때는 식별자로 찾고, 바뀔 이름은 SET으로 넣는다.
10
// 두 쿼리는 같은 초기 상태에서 각각 비교
// 기존 이름: '유온 센서', id: 'sen:ts1'
MERGE (s:Sensor {id: 'sen:ts1'})
SET s.name = '온도 센서'
// 결과: 기존 노드의 이름 변경
MERGE (s:Sensor {id: 'sen:ts1',
name: '온도 센서'})
// 결과: id 유일 제약으로 거절
실행 전
같은 id의 센서가 있으며 이름은 「유온 센서」이다. Sensor.id 유일 제약이 걸려 있다.
식별자로 찾기
id가 같은 노드를 찾고 SET으로 이름만 바꾼다. 센서 노드는 하나 그대로이다.
이름까지 검색 조건에 넣기
id와 새 이름이 모두 맞는 노드가 없다. 만들려다 id 유일 제약으로 거절된다.
반복 실행
첫 쿼리를 다시 실행해도 같은 노드를 찾는다. 대상의 동일성과 바뀌는 속성을 분리한다.
Notes: [짚을 곳] 맨 위 실행 전 상태 → 첫 쿼리(식별자로 찾고 SET) → 둘째 쿼리(이름까지 검색 조건) → 각 결과
· 상황: 같은 센서의 표시 이름을 「유온 센서」 → 「온도 센서」로. 두 쿼리를 같은 처음 상태에서 각각
· 생각할 시간(약 20초): 두 결과가 왜 갈리나
· 첫 쿼리: 식별자로 찾아 SET으로 이름만 바꿈 → 노드 하나 그대로, 다시 실행해도 같은 센서
· 둘째 쿼리: 식별자 + 새 이름 둘 다 조건 → 기존 이름이 아직 유온 센서라 맞는 노드가 없어 만들려다 같은 식별자 유일 제약에 거절
· MERGE는 뜻으로 같은 센서인지 판단하지 않는다. 적은 패턴이 전부 맞는지만 본다 → 계속 가리킬 식별자는 검색 조건에, 바꿀 이름은 SET에
[다음] 기존 노드를 찾아 관계 생성

## Slide 11
기존 노드를 찾아 관계 생성
관계는 양 끝 노드를 식별자로 먼저 찾은 뒤, 스키마의 방향대로 그 사이에 만든다.
11
MATCH (c:Component {id: 'comp:cooler'}),
(s:Sensor {id: 'sen:ts1'}),
(v:StateVariable {id: 'sv:ts1'})
MERGE (c)-[:MONITORED_BY]->(s)
MERGE (s)-[:OBSERVES]->(v)
── 없는 id로 찾으면 ──
MATCH (c:Component {id: 'comp:cooler'}),
(s:Sensor {id: 'sen:zz9'})
MERGE (c)-[:MONITORED_BY]->(s)
결과: 만들어진 관계 없음
MATCH
이을 노드 셋을 식별자로 찾아 변수 c, s, v에 담는다.
MERGE
변수로 부른 두 노드 사이에 그 관계가 없을 때만 만든다.
방향
화살표는 스키마의 시작 클래스에서 끝 클래스로 향하게 적는다.
끝점 누락
찾는 노드가 하나라도 없으면 아무 관계도 만들어지지 않는다.
Notes: [짚을 곳] 위 MATCH 세 노드 → MERGE 두 관계(방향) → 아래 없는 식별자 예와 결과 줄
· 관계는 양 끝 노드를 식별자로 먼저 찾아 변수에 담은 뒤 만든다
· MERGE: 쿨러 → 센서 계측 관계, 센서 → 유온 읽는 관계. 두 노드 사이에 이미 있으면 그대로 쓴다. 화살표는 스키마의 시작 → 끝
· 없는 식별자로 찾으면 MATCH가 찾은 행이 없어 MERGE도 만들 일이 없다 → 「만들어진 관계 없음」인데 오류 없이 끝날 수 있다
· 실행 완료 표시만 보고 관계가 생겼다고 판단하지 않는다. RETURN이 없어 결과 표가 안 보이는 것만으로는 성공 · 실패를 못 가린다
· 저장 뒤 같은 두 노드 사이를 다시 조회해 확인 → 방향을 잘못 적은 경우도 이 대조에서 드러난다
[다음] 정의 · 적재 · 조회 · 검사의 연결

## Slide 12
정의 · 적재 · 조회 · 검사의 연결
저장이 성공한 것과 설계가 옳은 것은 다르므로, 넣은 뒤 조회와 검사로 정의와 대조한다.
12
스키마 정의
클래스 · 속성
관계 · 제약
결과물: 정의 파일
인스턴스 데이터
정의에 맞춘
실제 대상과 관계
결과물: 예시 데이터
적재
식별자로 찾아
노드와 관계를
만든다
결과물: 그래프
조회
처음 정한 질문을
질의로 던진다
결과물: 답의 행
검사
필수값 · 허용값 · 끝 클래스
어긋남을 찾아
정의나 데이터를 고친다
Notes: [짚을 곳] 흐름 다섯 칸: 앞 둘(준비) → 뒤 셋(넣고 확인) → 강조한 검사
· 스키마 정의(정의 파일) → 인스턴스 데이터(예시 데이터) → 적재(식별자로 찾아 노드 · 관계 생성, 그래프) → 조회(처음 정한 역량 질문, 답의 행) → 검사(필수값 · 허용값 · 끝 클래스를 스키마와 대조)
· 조회: 쿨러 센서 · 물리량 한계 · 교체 부품이 예상대로 나오나
· 조회와 검사가 찾는 잘못이 다르다: 스키마가 허용한 종류끼리 이었어도 엉뚱한 센서일 수 있다 → 원자료 · 예상 답과 대조
· 답 한 건이 맞게 나왔다고 다른 대상의 필수값까지 다 채워진 것은 아니다 → 검사
· 저장 성공 ≠ 설계가 옳음. 질문의 답과 정의의 조건을 함께 확인해야 쓸 수 있는 지식
[다음] 필수값 · 자료형 · 관계 끝점의 제약

## Slide 13
경남대학교 피지컬AI 사관학교
03
필수값 · 자료형 · 관계 끝점의 제약
이론
속성과 연결이 지킬 조건을 정하고, 어긋난 데이터를 무엇으로 찾는지 가린다
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 저장이 성공했으면 데이터가 옳은가
· 자료형 → 필수와 선택 → 관계의 끝점 → 제약 네 가지 → DB가 직접 막는 조건
· 끝에서 답: 정의로 적은 조건이 모두 제약이고, 그중 일부만 DB가 저장할 때 막는다
[다음] 자료형과 허용값

## Slide 14
자료형과 허용값
자료형(Data Type)은 칸에 들어갈 값의 종류를 정해, 그 값으로 할 수 있는 비교와 계산의 기준이 된다.
14
문자열(string)
글자이다.
name: 「유온 센서」, tag: 'TS1', unit: '℃'
수(number)
크기를 비교하고 계산할 수 있다.
normal: 48, limit: 65
「130 bar」처럼 단위를 섞은 글자는 수로 바로 비교할 수 없다.
참 · 거짓(boolean)
둘 가운데 하나이다.
virtual: false, avl: true
목록(string[])
값이 여럿일 때 쓴다.
aliases: 오일 온도, 작동유 온도, TS1
열거형(enum)
정해 둔 허용값 가운데 하나만 받는다.
kind: manipulated(조작) · controlled(결과) · disturbance(교란)
manipulated: 팬 속도 · 펌프 부하 · 운전 펌프 선택
Notes: [짚을 곳] 다섯 줄 위에서부터 문자열 → 수 → 참 · 거짓 → 목록 → 강조한 열거형
· 프로그램은 글자로 들어온 값의 크기를 그대로 비교하기 어렵다 → 속성마다 자료형
· 문자열: 이름 · 태그(계산할 일 없음). 수: 정상값 · 한계(비교 · 계산). 단위는 따로 칸에 — 「130 bar」 같은 글자는 수로 바로 비교 못 한다
· 참 · 거짓: 계산 채널 여부, 승인 공급사 여부. 목록: 별칭처럼 여러 이름(문자열 하나와 목록은 다른 모양)
· 열거형: 정해 둔 허용값 중 하나만. 상태 변수의 종류 = 조작(팬 속도처럼 직접 바꿈) · 결과(유온) · 교란(오염도처럼 바깥 영향)
· 이 설비의 조작 변수: 팬 속도 · 펌프 부하 · 운전 펌프 선택(모두 구동기가 바꿈)
· 스키마엔 이 밖에 정수 · 날짜와 시각 자료형도. 자료형은 값의 모양, 허용값은 그 안에서 고를 수 있는 것까지 정한다 → 표현 차이로 조회에서 빠지는 것을 줄인다
[다음] 필수 속성과 선택 속성

## Slide 15
필수 속성과 선택 속성
필수 속성이 빠진 인스턴스는 정의에 어긋나지만, 선택 속성은 비어 있어도 정의에 맞는다.
15
상태 변수
필수: unit · kind
선택: normal · limit
유온 sv:ts1
℃ · controlled
48 · 65
토출 압력 sv:ps1
bar · controlled
182 · 130(낮은 쪽 한계)
팬 진동 sv:vs1
mm/s · controlled
0.6 · 2.0
냉각 효율 sv:ce
% · controlled
84 · 없음(경보의 CE < 70 %와 구별)
유량 sv:fs1
l/min · controlled
9 · 없음
펌프 부하 sv:load
% · manipulated
90 · 없음
Notes: [짚을 곳] 가운데 필수 열(단위 · 종류) → 오른쪽 선택 열(정상값 · 한계) → 토출 압력 행 → 아래 「없음」 세 행 → 냉각 효율 행
· 빈칸이 있다고 다 잘못된 데이터는 아니다
· 필수: 단위(모르면 값 해석 불가), 종류(조작인지 결과인지 구별). 센서의 태그도 같은 까닭으로 필수
· 토출 압력: 한계 130이 정상값 182보다 낮다 → 압력은 낮은 쪽이 위험. 유온 · 진동은 높은 쪽
· 「없음」 ≠ 0: 정해진 값이 없다는 뜻. 0으로 채우면 없던 한계를 새로 정한 것처럼 뜻이 바뀐다
· 냉각 효율: 경보 조건 70 %는 이상을 미리 알리는 선, 표의 한계는 인터록이 멈추는 선 → 70을 빈 한계 칸에 옮기지 않는다
· 채우지 않아도 되는 항목과 꼭 필요한데 빠진 항목을 구별하는 것이 필수 여부를 정하는 까닭
[다음] 관계 정의와 유효한 연결

## Slide 16
관계 정의와 유효한 연결
유효한 연결은 스키마의 조건을 따르며, 이름·방향·양 끝 클래스부터 확인한다.
16
{
"type": "OBSERVES",
"from": ["Sensor"],
"to": ["StateVariable"],
"cardinality": "N:1",
"description": "센서가 읽는 상태 변수"
}
(:Sensor)-[:OBSERVES]->(:StateVariable) 유효
(:Sensor)-[:OBSERVES]->(:Asset) 끝 클래스가 다르다
(:StateVariable)-[:OBSERVES]->(:Sensor) 방향이 반대이다
(:Sensor)-[:WATCHES]->(:StateVariable) 정의에 없는 이름
가정: 유온 센서 → 팬 진동을 OBSERVES로 잇는다
양 끝 클래스는 맞지만, 실제 계측 대상은 틀리다
type
관계 유형의 이름이다.
from · to
시작 클래스와 끝 클래스이다. 화살표는 from에서 to로 향한다.
cardinality
N:1. 여러 센서가 한 상태 변수를 읽을 수 있다.
유효한 연결(Valid Connection)
연결 조건을 만족한다. 클래스가 맞아도 실제 대상이 맞는지는 별도로 확인한다.
Notes: [짚을 곳] 코드 위 정의(이름 · 시작 · 끝 · 카디널리티) → 아래 네 줄 → 맨 아래 가정
· 정의: 센서 → 상태 변수 「읽는다」, N:1(여러 센서가 한 상태 변수를 읽을 수 있다)
· 첫 줄 유효. 둘째: 끝이 설비라 끝 클래스가 다름. 셋째: 시작 · 끝을 뒤집음. 넷째: 같은 뜻을 정의에 없는 이름으로 → 프로그램은 정의된 이름 · 방향으로만 찾는다
· 유효한 연결 = 정의에 맞는 연결. 이름 · 방향 · 양 끝 클래스부터 확인
· 가정: 유온 센서 → 팬 진동. 클래스 조건엔 맞지만 재는 물리량이 틀렸다
· 둘~넷째 같은 오류는 스키마와 대조로 찾고, 마지막 오류는 센서 목록 같은 원자료와 대조해야 찾는다 → 검사가 어디까지 답하는지 알고 결과를 읽는다
[다음] 스키마의 제약과 데이터 오류

## Slide 17
스키마의 제약과 데이터 오류
제약(Constraint)은 데이터가 지킬 조건을 정한 것이어서, 어긋난 데이터를 찾아낼 기준이 된다.
17
필수 속성
• 센서에는 tag가 있다
• 오류: tag 없는 센서
빠진 값
자료형 · 허용값
• limit은 수, kind는 세 값 중 하나
• 오류: 「130 bar」, kind 'x'
값의 형식
고유한 식별자
• 같은 id는 하나뿐이다
• 오류: sen:ts1 노드가 둘
중복
연결 조건
• OBSERVES: 센서 → 상태 변수
• 오류: 역방향 · 미정의 HAS_PART
양 끝과 이름
Notes: [짚을 곳] 카드 네 장, 카드마다 위 줄 조건 → 아래 줄 오류 → 강조한 연결 조건
· 제약 = 데이터가 지킬 조건. 어긋난 데이터를 찾을 기준
· 필수 속성: 태그 없는 센서(빠진 값)/자료형 · 허용값: 한계에 「130 bar」 글자, 종류에 허용 안 된 값/고유한 식별자: 같은 식별자로 센서를 또 만듦(중복)/연결 조건: 거꾸로 긋거나 정의에 없는 이름
· 사람은 읽어 뜻을 알아도 프로그램은 태그로 못 찾고, 수를 비교 못 하고, 엉뚱한 대상을 찾는다
· 이름 문제는 여럿이 넣을 때 실제로 잘 생긴다: 같은 사실을 「구성 요소를 갖는다 · 부분을 갖는다 · 포함한다」로 → 정의된 이름으로 찾으면 하나만 나온다
· 조건을 적는 일 ≠ 실제 검사(누가 언제 강제하는지는 그래프 DB에서). 자료형 · 필수 · 허용값 · 시작과 끝을 정의로 적으면 모두 제약이 된다
[다음] 온톨로지 스키마와 DB 제약

## Slide 18
온톨로지 스키마와 DB 제약
스키마는 옳은 데이터의 조건을 정하고, DB 제약은 그중 저장할 때 데이터베이스가 직접 막는 조건이다.
18
온톨로지 스키마
• 클래스 → 레이블, 관계 유형 → 관계 유형, 속성 → 속성으로 옮겨진다
• 필수 속성 · 자료형 · 허용값 · 끝 클래스 · 카디널리티를 정한다
• 별도 검사기가 필수값 · 허용값 · 끝 클래스를 확인한다
• 자료형 전체와 카디널리티는 자동 검사되지 않는다
의미 모델의 정의
DB 제약(DB Constraint)
• 데이터베이스에 걸어 두어 저장하는 순간 검사하는 조건이다
• 유일 제약(Unique Constraint): 같은 레이블의 노드끼리 id가 겹치지 않는다
• 예: id가 sen:ts1인 Sensor 노드를 또 만들면 저장을 거절한다
저장할 때 강제
vs
Notes: [짚을 곳] 오른쪽 강조한 DB 제약의 유일 제약 예 → 왼쪽 스키마 칸, 맨 아래 줄
· DB 제약 = DB가 저장하는 순간 직접 강제하는 조건. 유일 제약: 같은 레이블 노드끼리 식별자가 겹치지 않음 → 같은 식별자 센서를 또 만들면 저장 거절
· 스키마는 훨씬 넓다: 필수 속성 · 허용값 · 양 끝 · 연결 수. 적었다고 전부 DB 제약이 되지는 않는다
· 태그 없는 센서는 저장 자체는 될 수 있다 → 저장된 데이터를 스키마와 대조하는 별도 검사가 찾는다(허용값 · 끝 클래스도)
· 이 시스템의 검사기도 전부는 안 본다: 자료형 전체와 카디널리티는 자동 대조 안 함 → 따로 확인
· 무엇을 정의했나와 무엇을 실제로 강제하나를 나눠 읽는다. 저장 성공 메시지 ≠ 검증 끝
[다음] 고장 · 조치와 SOP의 연결

## Slide 19
경남대학교 피지컬AI 사관학교
04
고장 · 조치와 SOP의 연결
이론
작업 절차의 구성요소를 읽고, 조치 방법 · 단계 · 근거 절로 설비 모델에 잇는 구조
Notes: [짚을 곳] 단원 번호 → 부제
· 물음: 원인이 핀 오염으로 가려졌다 — 그 조치를 언제 어떻게 해도 되는가
· 절차(SOP)의 여덟 구성요소 → 조치 방법과 단계로 옮기기 → 고장 유형에서 근거 절과 승인 역할까지
· 실습에서 제공 SOP를 모델에 연결하고 원문과 대조한다
[다음] SOP

## Slide 20
SOP: 작업의 순서와 수행 기준
SOP는 누가 수행해도 같은 순서와 확인 기준으로 작업하도록 문서로 정해 둔 절차이다.
20
## HM-8.5 즉시 완화 조치 (원문 발췌)
원격 조치는 PLC 운전 모드가
REMOTE_AUTO일 때만 한다.
현장에서 수동 조작이 들어와
REMOTE_MANUAL이면 원격 조치를 내리지 않는다.
펌프 부하는 60 % 아래로 내리지 않는다.
### SOP-COOL-11 팬 최대 운전
1. PLC 운전 모드가 REMOTE_AUTO인지 확인한다.
2. 팬 속도를 100 %로 올린다.
100 % 연속 운전은 24시간 이내로 한다.
3. 15분 재관측으로 HM-8.6 회복 판정을 한다.
승인: 운전원. 생산은 그대로 유지된다.
SOP(Standard Operating Procedure)
표준 작업 절차. 경험이 다른 사람이 해도 순서와 확인이 같아진다.
절차 번호 SOP-COOL-11
추천 · 승인 · 작업 기록이 같은 절차를 가리키는 식별자이다.
번호 붙은 단계
확인 → 수행 → 15분 재관측의 차례. 3단계는 판정 기준이 적힌 HM-8.6을 가리킨다.
절의 머리와 마지막 줄
절 전체에 걸리는 조건(운전 모드 · 최소 부하)과 승인 역할 · 생산 영향.
Notes: [짚을 곳] 코드 위 절 머리 문장(원격 자동 · 수동 조작 · 최소 부하) → 제목 줄 절차 번호 → 단계 셋 → 맨 아랫줄 승인 · 생산 영향, 오른쪽 짚을 점
· 「팬을 최대로」만 알려 주면 모드부터 보는 사람, 바로 바꾸는 사람, 온도를 다시 보는 사람, 명령만 보내고 끝내는 사람이 갈린다
· SOP = 작업 순서와 확인 기준을 문서로 정한 표준 작업 절차. 지키는 셋: 일관성(누가 해도 같게) · 안전(위험한 순서 · 빠진 확인 막기) · 확인(끝났는지 같은 기준)
· 절 머리 조건(원격 자동일 때만, 수동 조작 중이면 안 함, 부하 60 % 미만 금지)은 이 절의 조치 모두가 지킨다
· 절차 번호: 이름이 비슷한 절차가 있어도 번호는 절차 하나만 가리킨다
· 단계: 모드 확인 → 팬 100 %(연속 24시간 이내) → 15분 재관측으로 회복 판정(기준은 다른 절 HM-8.6). 맨 아래: 승인 운전원, 생산 유지
· 순서 문장과 조건 문장을 함께 가져간다. 번호 줄만 옮기면 「수동 조작 중엔 하지 말라」가 빠져 원래와 다른 절차가 된다
[다음] SOP를 이루는 여덟 구성요소

## Slide 21
SOP를 이루는 여덟 구성요소
단계만 적은 메모와 달리 SOP는 쓸 때와 갖출 것, 하지 말 것, 끝낼 때까지 여덟 항목으로 정한다.
21
구성요소
원문 예
실린 곳
적용 대상
「쿨러 냉각 성능 상실은 오일 쿨러에서 생기는 고장이며 유온 상승과 냉각 효율 저하로 나타난다.」
HM-8.4
작업 전제 조건
「원격 조치는 PLC 운전 모드가 REMOTE_AUTO일 때만 한다.」
HM-8.5
안전 조건
「설비를 정지하고 현장 패널에서 LOCAL로 전환한 뒤 잠금(LOTO)을 건다.」
LOTO(Lockout/Tagout): 에너지원을 잠그고 표지를 단다
SOP-COOL-14 1단계
준비사항
「정비 인원 4명과 씰 키트 2개를 확보한다.」
PM-02 SOP-PM-14 3단계
수행 단계
1. 운전 모드 확인 → 2. 팬 100 % → 3. 15분 재관측
SOP-COOL-11
금지 사항
「펌프 부하를 60 % 미만으로 설정하지 않는다.」 「고압수는 쓰지 않는다.」
HM-8.8
SOP-COOL-14 2단계
담당 역할
「승인: 운전원.」 「승인은 설비보전팀장이 한다.」
HM-8.5
HM-8.7
완료 확인 기준
「조치 뒤 15분 동안 TS1이 55 ℃ 미만이고 경보가 해제된 상태가 유지되면 완화에 성공한 것이다.」
HM-8.6
Notes: [짚을 곳] 표 여덟 줄을 작업자의 물음 순서로, 오른쪽 「실린 곳」 열을 위에서 아래로
· 한 줄 메모로는 언제 써도 되는지, 무엇을 하면 안 되는지, 언제 끝난 건지 모른다 → 여덟 항목으로 읽는다(작업자가 현장에서 할 물음으로)
· 적용 대상(이 고장에 맞나), 작업 전제 조건(지금 시작해도 되나 — 원격 자동), 안전 조건(손대기 전 설비 상태 — 정지 · 현장 제어 · 잠금), 준비사항(사람 · 부품)
· 준비사항은 쿨러 매뉴얼에 문장이 없어 같은 설비의 정기 점검표에서 가져왔다 → 쿨러 조치의 준비 인원으로 읽지 않는다
· 전제 vs 안전: 팬 최대는 원격 자동이어야 시작, 핀 세척은 거꾸로 현장 제어로 바꾸고 잠근 뒤 시작 → 시작할 때 갖출 상태가 정반대
· 금지(부하 60 % 미만 금지, 고압수 금지), 담당 역할(완화는 운전원, 근본 조치는 설비보전팀장), 완료 확인(15분 동안 유온 55 ℃ 미만 + 경보 해제 유지 — 한 번 내려간 것으로는 아님)
· 항목은 칸 채우기가 아니라 빠지면 작업자가 무엇을 모르게 되나로. 실린 곳이 줄마다 다르다 → 여러 절에 흩어져 있어 문장을 읽고 찾아낸다
[다음] 준비사항과 안전 조건의 구분

## Slide 22
준비사항과 안전 조건의 구분
인원과 부품을 갖추는 준비사항과, 설비를 세우고 잠그고 잔압을 빼는 안전 조건은 확인하는 대상이 다르다.
22
구분
원문 (PM-02 정기 점검표)
확인하는 것
준비사항
「정비 인원 4명과 씰 키트 2개를 확보한다.」
SOP-PM-14 3단계
사람 · 부품
안전 조건: 정지와 잠금
「설비를 정지하고 현장 패널에서 LOCAL로 전환한 뒤 잠금(LOTO)을 건다.」
SOP-PM-21 1단계
설비 상태
안전 조건: 잔압 해제
「펌프 모터 전원을 차단하고 어큐뮬레이터 잔압을 탱크로 배출한다.」
SOP-PM-21 2단계
남은 에너지
안전 조건: 압력 확인
「압력계 PS1이 0 bar인지 확인한 뒤에만 배관을 연다.」
SOP-PM-21 3단계
측정값
안전 조건을 두는 까닭
「잔압이 남은 유압 회로를 열면 작동유가 분출해 다칠 수 있다.」
PM-2.6
Notes: [짚을 곳] 표 첫 줄 준비사항 → 안전 조건 세 줄 → 맨 아랫줄 까닭, 오른쪽 「확인하는 것」 열
· 원문은 모두 같은 설비의 정기 점검표(쿨러 밖이지만 두 항목 차이를 실제 문장으로 견줄 수 있어서)
· 준비사항: 정비 인원과 씰 키트 확보 → 확인하는 것은 자원(사람 · 부품)
· 안전 조건: 작업자를 지키려면 설비가 어떤 상태여야 하나. 정지 → 현장 제어 → 잠금(LOTO = 에너지원을 잠그고 표지를 달아 정비 중 다시 못 돌리게)
· 전원을 끊어도 압력은 남는다: 어큐뮬레이터(압력을 담는 용기)의 잔압을 탱크로 배출 → 압력계 0 bar 확인 뒤에만 배관을 연다. 잔압이 남은 채 열면 작동유가 분출해 다칠 수 있다
· 안전 조건 세 줄의 확인 대상: 설비 상태 → 남은 에너지 → 측정값. 「했으니 됐겠지」에서 멈추지 않고 읽을 수 있는 값으로 닫는다
· 정지 · 잠금 · 잔압 배출 · 압력 확인은 서로 대신 못 한다(멈춘 상태 ≠ 에너지가 제거된 상태). 준비사항과 안전 조건을 「준비 완료」 하나로 뭉개지 않는다
[다음] SOP 원문과 조치 방법(Skill) · 작업 단계(Step)

## Slide 23
SOP 원문과 조치 방법(Skill) · 작업 단계(Step)
SOP 한 편은 조치 방법(Skill) 하나가 되고, 번호 붙은 단계는 순서와 근거 절을 가진 작업 단계(Step)가 된다.
23
── 원문: HM-8.5의 SOP-COOL-11 ──
1. PLC 운전 모드가 REMOTE_AUTO인지 확인한다.
2. 팬 속도를 100 %로 올린다.
3. 15분 재관측으로 HM-8.6 회복 판정을 한다.
승인: 운전원.
── 구조화: 노드와 관계 ──
(:Skill {sopId: 'SOP-COOL-11',
name: '팬 최대 운전', kind: 'control'})
(:Skill)-[:HAS_STEP]->
(:Step {order: 2, text: '팬 속도를 …'})
(:Step)-[:REFERS_TO]->
(:ManualSection {ref: 'HM-8.5'})
(:Skill)-[:APPROVED_BY]->(:Role {name: '운전원'})
Skill · sopId
SOP 한 편이 조치 방법 노드 하나이다. 절차 번호를 식별자로 그대로 쓴다.
Step · order
번호 붙은 단계 하나가 Step 하나이다. order가 순서를 지킨다.
HAS_STEP · REFERS_TO
조치 방법에서 단계로, 단계에서 근거 절로. 추천에 출처 절이 따라 나온다.
따로 칸이 없는 항목
전제 · 금지 · 완료 기준은 단계 문장과 판단 규칙으로 옮겨진다.
Notes: [짚을 곳] 코드 위 원문 → 아래 구조화(조치 방법 → 단계 → 근거 절, 승인 역할), 오른쪽 짚을 점
· 설비를 클래스 · 인스턴스 · 관계로 옮긴 방식과 같다. 절차 한 편 = 조치 방법 하나, 번호 붙은 작업 = 단계 하나씩
· 조치 방법 클래스 = Skill. SOP 클래스를 따로 두지 않고 Skill 하나에 SOP 한 편. 절차 번호를 식별자로 → 추천 · 승인 · 작업 기록이 같은 절차를 가리킨다
· 종류 값 control = 설비를 바로 제어(핀 세척은 다른 종류). 모드에 따라 원격 제어는 빠지고 작업지시는 남는 차이를 컴퓨터가 가리려면 값으로 적혀야
· 단계(Step): 조치 방법 → 단계는 일대다. 단계마다 순서 값 — 넣은 차례 ≠ 작업 차례, 조회가 넣은 차례로 나온다는 보장이 없다
· 단계 → 근거 절: 「왜 이렇게?」에 매뉴얼 대목을 바로. 승인 역할은 「운전원 승인이 필요하다」는 정의일 뿐, 지금 승인했다는 기록은 따로
· 여덟 항목이 여덟 칸이 되진 않는다: 전제 · 금지는 단계 문장이나 판단 규칙으로, 완료 기준도 확인할 내용으로. 칸 수가 아니라 원문의 뜻을 다시 찾아낼 수 있느냐 — 모드 확인 · 회복 판정이 사라지면 제대로 옮긴 게 아니다
[다음] 고장 유형 · 조치 방법 · 단계 · 근거의 연결 구조

## Slide 24
고장 유형 · 조치 방법 · 단계 · 근거의 연결 구조
고장 유형에서 조치 후보를 찾고, 원인 한정 관계와 단계·근거 절·승인 역할을 함께 확인한다.
24
Cause
FailureMode
Skill
Role
Step
ManualSection
CAUSES
MITIGATED_BY
REMEDIED_BY
ADDRESSES
APPROVED_BY
HAS_STEP
REFERS_TO
쿨러 사건의 연결
쿨러 핀 오염 → 쿨러 냉각 성능 상실 → SOP-COOL-11 팬 최대 운전 → 단계 1~3 → HM-8.5 · 운전원
Notes: [짚을 곳] 왼쪽 아래 고장 유형 → 가운데 진한 조치 방법 → 단계 → 근거 절, 오른쪽 위 승인 역할 → 왼쪽 위 원인과 원인 한정 선 → 아래 띠 쿨러 사건의 연결
· 고장 유형 → 조치 방법으로 대응 후보를 찾는다. 조치 방법엔 단계가, 단계는 근거 절을 가리키고, 승인 역할로 이어진다 → 이름만이 아니라 무엇을 · 어디 근거로 · 누구 승인으로를 함께
· 승인 역할 = 승인할 최소 역할이지 수행 주체가 아니다. 팬 최대 운전은 운전원이 승인하고 설비 제어 시스템이 수행, 핀 세척 작업지시는 정비 관리 시스템이 발행
· 원인 → 고장 유형 「일으킨다」. 근본 조치는 원인마다 다르니 원인 한정 조치 → 원인 관계를 따로(이 조치가 이 원인에 맞는다) → 핀 오염인데 환기 보강을 추천하지 않으려면 이 연결까지 확인
· 고장 유형이 길 한가운데: 원인을 아직 못 가려도 고장 유형만 알면 완화 후보를 찾고, 원인이 가려지면 맞는 근본 조치가 더해진다(지식 그래프 지도에서 고장 유형이 가운데였던 까닭)
· 조회는 질문에 맞춰 일부 가지만 따라간다(후보 · 작업 순서 · 승인 역할)
· 아래 띠를 문장으로: 냉각 성능 상실에 팬 최대 운전으로 대응하고, 단계는 매뉴얼에 근거하며, 운전원이 승인한다. 철자보다 문장이 성립하는지. 쿨러 사건 추천안에도 원인 → 고장 유형 → 완화 조치의 길과 근거 절이 그대로 적혔다
[다음] 복습

## Slide 25
복습: 설비 모델을 다시 넣고 절차를 이을 때 가를 네 짝
다시 넣은 모델과 이은 절차에서 어긋남이 보이면, 드러난 모습에 따라 가를 근거가 다르다.
25
이름과 식별자
• 「오일 쿨러」와 「열교환기」가 노드 둘로 남았다
• 가를 근거: 같은 id인가, 이름 · 별칭만 다른가
만들기와 찾기
• 같은 자료를 다시 넣자 센서 노드가 늘었다
• 가를 근거: CREATE였나, id로 찾고 없을 때만 만들었나
저장과 의미
• 유온 센서가 팬 진동을 읽는다고 저장됐다
• 가를 근거: 끝 클래스 검사가 아닌 원자료의 센서 목록
전제와 안전
• 팬 최대 운전과 핀 세척의 시작 전 확인이 다르다
• 가를 근거: 원격 자동인가, 정지 · 잠금인가
Notes: [짚을 곳] 카드 넷, 상황 → 아래 줄 가를 근거. 학생이 먼저 고르게 한다(약 20초)
· 노드 둘 → 식별자: 이름 · 별칭은 찾는 단서, 같은 대상인지는 id로 가른다
· 다시 넣자 늘었다 → 적재문: CREATE는 있는지 안 보고 만든다. 식별자로 MERGE하면 몇 번 넣어도 하나
· 유온 센서 → 팬 진동 → 양 끝 클래스는 맞아 스키마 검사는 통과한다. 실제 계측 대상은 원자료와 대조해야 드러난다
· 시작 전 확인 → SOP의 두 항목: 팬 최대 운전은 원격 자동이어야 시작(작업 전제 조건), 핀 세척은 거꾸로 정지 · 현장 제어 · 잠금 뒤 시작(안전 조건)
· 저장 성공 · 정의를 지킴 · 실제 대상이 맞음은 확인하는 곳이 다르다
[다음] 오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

## Slide 26
오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리
본문에서 풀어 쓴 모델 · 제약 · 절차의 용어를 정식 명칭과 뜻으로 한곳에 모은다.
26
용어
정식 명칭 · 풀이
스키마
Schema
클래스 · 속성 · 관계 · 제약을 일관되게 정한 지식 구조의 정의
인스턴스
Instance
클래스에 속하는 실제 개별 대상
식별자
Identifier
같은 대상을 하나로 가리키는, 바뀌지 않는 고유한 값
자료형
Data Type
칸에 들어갈 값의 종류
제약
Constraint
데이터가 지켜야 할 조건으로, 어긋난 데이터를 가려내는 기준
DB 제약
DB Constraint
데이터베이스가 저장할 때 강제하는 규칙
SOP
Standard Operating Procedure
작업의 순서와 전제 · 안전 · 금지 · 완료 기준을 정한 표준 작업 절차
LOTO
Lockout/Tagout
에너지원을 잠그고 표지를 다는 조치
Notes: [짚을 곳] 표 여덟 줄을 위에서부터, 정식 명칭은 화면에 맡기고 뜻만
· 스키마 = 클래스 · 속성 · 관계 · 제약의 정의, 인스턴스 = 그 정의에 맞춰 적은 실제 대상 하나
· 식별자 = 같은 대상을 하나로 가리키는 바뀌지 않는 값, 자료형 = 칸에 들어갈 값의 종류
· 제약 = 데이터가 지킬 조건이자 어긋남을 찾는 기준, DB 제약 = 그중 데이터베이스가 저장할 때 직접 강제하는 것
· SOP = 순서와 전제 · 안전 · 금지 · 완료 기준을 정한 표준 작업 절차, LOTO = 정비 중 다시 못 돌리게 에너지원을 잠그고 표지를 단다
[다음] Review Quiz

## Slide 27
경남대학교 피지컬AI 사관학교
Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기
배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.
Notes: [짚을 곳] 간지 제목 → 부제
· 배운 구분을 판단에 직접 쓸 수 있는지 확인하는 자리
· 보기 이름을 기억하기보다 왜 그 자리에 정보를 놓는지 설명할 수 있느냐가 중요
· 문제마다 보기를 읽고 잠깐 멈춤 → 정답과 까닭은 세 문제를 다 본 뒤
[다음] Quiz 1. 이름이 바뀐 센서의 재적재

## Slide 28
Quiz 1. 이름이 바뀐 센서의 재적재
유온 센서 sen:ts1의 이름을 「온도 센서」로 바꾼 원자료를 다시 적재하며, Sensor.id에는 유일 제약이 걸려 있다.
28
센서를 하나로 두고 이름만 바꾸는 적재문으로 가장 알맞은 것은?
1
CREATE로 id와 새 이름을 적어 노드를 만든다
2
MERGE의 검색 조건에 id와 새 이름을 함께 넣는다
3
MERGE의 검색 조건에 새 이름만 넣고 SET으로 id를 넣는다
4
MERGE의 검색 조건에 id만 넣고 SET으로 새 이름을 넣는다
Notes: [짚을 곳] 위 상황(이름이 바뀐 원자료, id 유일 제약) → 물음 → 보기 넷
· 보기 요지: ① CREATE로 새로 ② 식별자와 새 이름을 함께 검색 조건에 ③ 새 이름만 검색 조건에, 식별자는 SET으로 ④ 식별자만 검색 조건에, 새 이름은 SET으로
· 생각할 거리: 계속 가리킬 값과 바뀌는 값은 각각 어디에 적나
· 생각할 시간 약 20초
[다음] Quiz 2. 배관을 열기 전의 안전 조건

## Slide 29
Quiz 2. 배관을 열기 전의 안전 조건
펌프 정비를 위해 인원 4명과 씰 키트 2개를 확보했고, 설비를 정지해 LOCAL로 전환한 뒤 잠금(LOTO)을 걸었다.
29
PM-02 정기 점검표에 따라 배관을 열기 전에 더 확인할 것은?
1
모터 전원을 끊고 잔압을 배출한 뒤 PS1이 0 bar인지 확인한다
2
정비 인원과 씰 키트가 갖춰졌는지 한 번 더 센다
3
PLC 운전 모드가 REMOTE_AUTO인지 확인한다
4
설비가 멈췄으므로 더 확인할 것 없이 배관을 연다
Notes: [짚을 곳] 위 상황(준비 끝, 정지 · 현장 제어 · 잠금 끝) → 물음 → 보기 넷
· 보기 요지: ① 전원 차단 · 잔압 배출 · 압력계 0 bar 확인 ② 인원 · 부품 다시 세기 ③ 원격 자동 모드 확인 ④ 멈췄으니 바로 연다
· 생각할 거리: 이미 갖춘 것은 사람 · 부품인가 설비 상태인가, 아직 남은 에너지는 없나
· 생각할 시간 약 20초
[다음] Quiz 3. 저장을 막는 조건

## Slide 30
Quiz 3. 저장을 막는 조건
Sensor 노드의 id에 유일 제약이 걸린 그래프 DB에 아래 네 가지를 저장하려 한다.
30
저장하는 순간 데이터베이스가 직접 거절하는 것은?
1
tag가 빠진 센서 노드
2
이미 있는 sen:ts1과 같은 id를 가진 새 Sensor 노드
3
센서에서 설비로 그은 OBSERVES 관계
4
kind에 허용값이 아닌 'x'를 넣은 상태 변수
Notes: [짚을 곳] 위 상황(센서 식별자에 유일 제약) → 물음 → 보기 넷
· 보기 요지: ① 태그가 빠진 센서 ② 이미 있는 센서와 식별자가 같은 새 센서 ③ 센서에서 설비로 그은 읽는 관계 ④ 종류에 허용되지 않은 값을 넣은 상태 변수
· 생각할 거리: 스키마의 조건과 DB가 저장할 때 직접 강제하는 조건의 구별
· 생각할 시간 약 20초
[다음] 정답과 판단 기준

## Slide 31
정답과 판단 기준
세 문항은 찾는 조건과 바꿀 값, 준비사항과 안전 조건, 제약을 지키게 하는 주체를 구분하는지 확인한다.
31
문항
판단 기준
정답
Quiz 1
MERGE는 적은 패턴이 모두 맞는 노드를 찾는다. 계속 가리킬 id만 검색 조건에 두고 바뀌는 이름은 SET으로 넣는다.
4번
Quiz 2
인원 · 부품은 준비사항이고, 정지 · 잠금 뒤에도 잔압은 남는다. 잔압을 빼고 0 bar를 확인한 뒤에 배관을 연다.
1번
Quiz 3
센서의 id 유일 제약은 저장을 막는다. 필수값 · 허용값 · 끝 클래스는 별도 검사가 찾는다.
2번
Notes: [짚을 곳] 표 세 줄: 문항 → 판단 기준 → 정답
· Q1 정답 4: 식별자로 찾고 이름만 SET → 노드 하나 그대로. 1은 같은 식별자가 있어 거절, 2 · 3은 새 이름과 맞는 노드가 없어 만들려다 거절 — 바뀌는 값으로는 같은 대상을 못 찾는다
· Q2 정답 1: 준비사항과 정지 · 잠금은 끝났어도 어큐뮬레이터에 압력이 남는다 → 잔압 배출과 0 bar 확인 뒤에만 연다. 2는 끝난 준비사항, 3은 원격 조치의 전제 조건, 4는 멈춘 상태와 에너지가 빠진 상태를 섞었다
· Q3 정답 2: 같은 식별자 센서는 유일 제약이 저장을 막는다. 태그 누락 · 끝 클래스 · 허용값 위반은 저장된 뒤 스키마와 대조하는 검사가 찾는다
· 이어지는 실습: 모델의 ID · 자료형 · 필수값 · 관계 끝점을 원자료와 대조해 보완 · 적재하고, 같은 자료를 다시 넣어 개수가 그대로인지 본다. 다른 설비는 같은 스키마로 잇고 공용 부품은 ID를 재사용한다
· SOP의 전제 · 금지 · 단계 · 완료를 가르고 모델의 식별자에 이어, 고른 고장의 절차와 금지 조건을 원문과 비교한다 — 진행은 핸즈온 가이드
· 다음 회차: 이 SOP 조건으로 조치의 허용 · 제외와 성과를 판정한다
[다음] 실습으로